## Slide 1: ELEMENTS DE TRANSPORT: vàlvules
MP02_Transport de sòlids i fluids
UF1_Transport de líquids
NF1_Control i transport de fluids
A1.3_Transport de líquids

## Slide 2: Vàlvules
Les vàlvules són accessoris que, instal·lats en una canonada, permeten dirigir i regular el pas del fluid que hi circula.
Les vàlvules són un dels instruments més importants de la industria química, ja que sense les vàlvules seria impossible que es duguessin a terme els processos químics.
Amb les vàlvules es pot obrir, tancar, regular, derivar, connectar i desconnectar tot tipus de fluids en diferents condicions operacionals de temperatura i pressió, i per diferents mides.
Perquè es dugui a terme un procés químic és necessària la connexió entre diferents equips de processos i a la vegada aquestes connexions necessiten vàlvules (vàlvules de control)

## Slide 3: Parts comunes de les vàlvules
1. Obturador o disc: és l’element que mogut per l’eix interromp el cabal del fluid. Pot tenir moviment vertical o rotatiu.
2. Eix: és una barra cilíndrica que unida a l’obturador li transmet (manual o automàticament) la posició ordenada per l'accionament exterior. Té una zona roscada i una altra llisa.
3. Seient: és la part de la vàlvula on es du a terme la interrupció del flux mitjançant el contacte amb el disc
4. Estopada: és el sistema que impedeix la fuita de fluid pel lloc en què l’eix travessa la tapa. Està format d’una sèrie d’anells de material flexible (tefló, fibra sintètica...) situats al voltant de l’eix en la caixa d’empaquetadores. Aquests anells es comprimeixen per l’acció d’un anell circular anomenat premsaestopes que comprimeix els anells a l’eix. Cal comprimir per evitar fuites però si es comprimeixen molt és pot fixar l’eix.
5. Juntes: és l’element que es troba situat al voltant del seient i assegura l’estanquitat quan l’obturador està col·locat en ell, és a dir quan la vàlvula està tancada
6. Cos i tapa: són els elements que cobreixen o envolten la vàlvula. La tapa també s’anomena bonete i es troba a la part superior, i el cos s’anomena carcassa i és a la part inferior.
7. Extrems: és la part de la vàlvula que permet la seva unió a una canonada o a un equip
8. Perns d’unió: són els elements que uneixen el bonete i el cos de la vàlvula que està totalment estancada
9. Accionament: és l’element que permet obrir, tancar o regular la vàlvula. Pot ser manual o mecànic.

## Slide 4: Classificació
Utilització | Funció | Tipus de vàlvules | 
D’obertura i tancament | Interrompen el flux de forma total | Vàlvules d’obertura i tancament lineal | Vàlvules de comporta Vàlvules de globus o seient Vàlvules de diafragma o membrana
 |  | Vàlvules d’obertura i tancament rotatiu | Vàlvules rotatòries mascle Vàlvules rotatòries de bola Vàlvules de papallona
De regulació o estrangulació | Regulen el cabal | Vàlvules de globus o seient Vàlvules de papallona Vàlvules de diafragma o membrana | 
De retenció | Impedeixen que el flux retrocedeixi | Vàlvules de pistó Vàlvules de bola Vàlvules de clapeta | 
De seguretat | Protegeixen equips i persones contra la sobrepressió | Vàlvules d’alleujament de pressió Vàlvules d’obertura instantània | 

## Slide 5
VÀLVULA DE COMPORTA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Normalment manual, fent voltes a l’accionament que fa girar l’eix i conseqüentment el disc El fluid circula en línia recta i apareix com si no travessés la vàlvula. | Funcionament senzill Baix cost Es pot utilitzar ens pressions elevades i grans diàmetres Tancament bastant hermètic Mínima resistència a la circulació en posició oberta | El seu ús ha de ser poc freqüent No són adequades per la regulació Poden produir cavitació https://www.youtube.com/watch?v=ZlrFMmGs_NI Es necessita molta força per poder-les fer funcionar El fluid no pot tenir partícules sòlides en suspensió | 
https://www.youtube.com/watch?v=VQrBKpngvic

## Slide 6
VÀLVULA DE GLOBUS |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
La vàlvula es tanca quan es gira manualment el volant, l’eix descendeix verticalment fins que l’obturador, que està al seu extrem inferior, es col·loca sobre el seu seient en el cos de la vàlvula Si es vol estrangular la circulació del fluid, enlloc d’arribar amb l’obturador fins al seient, s’atura just abans. El sentit del fluid sempre és contrari al moviment de tancament de l’obturador | Es pot utilitzar per obertures o tancament totals i per regulació Controla molt bé la circulació del fluids Tancament bastant hermètic L’accionament es produeix amb poques voltes reduint el desgast de l’eix i el temps Es pot utilitzar per fluids corrosius o erosius | Són relativament cares Tenen una alta caiguda de pressió | 
https://www.youtube.com/watch?v=PAC960OxzZU

## Slide 7
VÀLVULA DE PAPALLONA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
En el seu interior té un disc obturador, la seva funció és girar al volant de l’eix quan es accionada, obrint, tancant o regulant el pas del fluid | Utilitzar per obrir, tancar i regular Té un baix cost Es pot utilitzar en grans diàmetres Es pot utilitzar freqüentment Provoca petites pèrdues de càrrega Té poques peces mòbils Té accionament ràpid (a vegades automàtic) No necessiten gaire manteniment Tancament bastant hermètic | S’utilitzen en baixes pressions Pot produir cavitació Necessita molta força per ser accionada | 
https://www.youtube.com/watch?v=QF-nmNm08no

## Slide 8
VÀLVULA DE DIAFRAGMA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Tenen múltiples voltes i duen a terme el tancament de la vàlvula mitjançant un diafragma flexible unit a un element que el comprimeix Quan es tanca la vàlvula girada manualment per mitjà d’un volant, l’eix fa baixar un element compressor, que comprimeix el diafragma (obturador que és flexible) i el desplaça cap a baix produint un tall o regulació del fluid | Es pot utilitzar per obertura, tancament o regulació Tancament bastant hermètic Es pot utilitzar per fluids corrosius, abrasius o amb sòlids Tenen baix cost Pèrdues de càrrega petites No utilitzen estopada | Es necessita molta força per tancar-les amb la conducció plena No s’haurien d’utilitzar per instal·lacions de buit o d’aspiració La membrana es pot gastar S’utilitza en cabals de baixes pressions | 
https://www.youtube.com/watch?v=_N_n9nr-H-E

## Slide 9
VÀLVULA ROTATÒRIA MASCLE |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Està format per un cos i un element rotatori cilíndric o cònic anomenat mascle. Està perforat i pot realitzar un gir de 90º al voltant del seu eix al accionar-se amb una clau per deixar lliure o impedir el pas del fluid Es poden construir per dos, tres o quatre vies, i aquestes dos s’utilitzen per la barreja o repartiment de fluids | Es pot utilitzar per grans cabals de fluids Tancament bastant hermètic Condicionament ràpid Baix cost Es pot emplenar amb fluids corrosius, amb sòlids amb suspensió i líquids pastosos. Es pot accionar freqüentment En posició totalment oberta té poques pèrdues de càrrega Necessiten poc manteniment | No tenen bones característiques per la regulació Poden produir cavitació Necessiten molta força per accionar-se El seient es pot desgastar | 

## Slide 10
VÀLVULA DE BOLA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Formada per un cos i una bola rotatòria foradada Gira entre els seus seients elàstics permetent una conducció del fluid en la posició oberta La bola és un obturador esfèric perforat que pot girar al voltant de l’eix i dins del cos al moure la palanca | Té un accionament ràpid Es pot accionar freqüentment En posició totalment oberta té poques pèrdues de càrrega Es pot utilitzar per grans cabals No necessita gaire manteniment Es pot utilitzar en fluids corrosius, amb sòlids amb suspensió o líquids pastosos No necessiten lubricació Tenen baix cost Tancament bastant hermètic | No tenen bones característiques per la regulació Necessiten molta força per accionar-les Poden produir cavitació El seien i l’estopada es poden desgastar | 
https://www.youtube.com/watch?v=D98e_BKUYVE

## Slide 11
VÀLVULA DE GLOBUS AMB MANXA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Tenen el mateix funcionament, però es caracteritzen per disposar d’una manxa metàl·lica per el seu millor segellament o estanquitat La seva funció és formar una barrera entre l’obturador i la unió del cos i de la tapa de la vàlvula | Té una estanquitat absoluta Elimita les pèrdues per fugues No necessita manteniment Es por utilitzar per les vàlvules de regulació o obri i tancament absolut Molt útil per fluids tòxics, radioactius, inflamables o explosius | La manxa és el punt més dèbil del sistema Té una duració variable, en funció del seu disseny La pressió i la temperatura màxima estan limitades per el disseny de la molla | 

## Slide 12
ELECTROVÀLVULES |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Permet el pas del fluid al aplicar-li corrent elèctric Formada per una vàlvula amb diafragma, una molla i un solenoide Quan no passa electricitat pel solenoide, el diafragma, que és elàstic, es troba tancat degut a que a sobre d’aquest hi ha una molla que l’empeny cap avall no amb molta força, ja que no depèn d’ell per continuar tancat | Es pot utilitzar tant per obertura com per tancament o regulació Regulació molt exacta No té gaire manteniment L’accionament de la vàlvula es pot controlar a distància Baixa pèrdua de càrrega | Depèn del elements de control Cost alt Bastant delicats per ambients humits o corrosius | 

## Slide 13
VÀLVULA AMB BONETE I ALETES |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Variacions de les vàlvules de comporta o globus Només s’afegeix la forma de bonete perquè el dispositiu pugui treballar a altes temperatures El bonete o tapa serveix per refredar o dispersar la calor de l’empaquetadora | Treballar amb fluids d’altes temperatures (majors de 400ºF) | Cost elevat | 

## Slide 14
VÀLVULA CRIOGÈNICA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Per transportar fluids criogènics Variacions de les vàlvules de comporta, globus o papallona Algunes adaptacions mecàniques per poder adaptar la vàlvula a baixes temperatures El bonete o tapa és allargada (normalment d’acer inoxidable) | Treballar a molt baixes temperatures Treballar a altres pressions | Cost elevat | 
https://www.youtube.com/watch?v=EVQa2Q-Wnsw

## Slide 15
VÀLVULA DE SEGELL A PRESSIÓ |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
S’utilitza per vapor a alta pressió Són variacions de vàlvules de comporta o globus Se’ls ha modificat algun element perquè les vàlvules puguin treballar a altes pressions Tenen una estopada d’alta qualitat anomenada segell de pressió, que fa l’interior de la vàlvula molt més hermètic | Resisteixen pressions molt altes | Cost elevat | 

## Slide 16
VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Per impedir el retrocés Ventosa col·locada en forma invertida, la bola es mou lliurament, quant és arrastrada per la pressió, deixant lliure el pas del fluid Es tanca quan la pressió del fluid és baixa, la bola torna al seu lloc Bola recoberta de goma per assegurar estanquitat | Es pot utilitzar per fluids nets i bruts o amb sòlids Es pot col·locar de qualsevol posició: horitzontal, vertical, en els dos sentits depenent del pas de la bola | No es pot utilitzar per diàmetres superiors a 200mm El seu tancament no és esmorteït Si la pressió en la que es tanca és elevada pot rebentar la vàlvula amb facilitat El cost augmenta exponencialment quan augmenta el diàmetre | 
https://www.youtube.com/watch?v=kmrJDzqIkzo

## Slide 17
VÀLVULA DE RETENCIÓ DE PISTÓ |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
Per impedir el retrocés És una vàlvula de retenció amb un dispositiu esmorteïdor consistent en un pistó i un cilindre que genera un efecte de compressió elàstica durant l’operació Quan circula un fluid en el sentit correcte de baix cap a dalt, com en les vàlvules de bola, aquest xoca amb el disc del pistó movent-lo i permetent el pas. Quan el fluid retrocedeix es col·loca a sobre el pistó fent que es tanqui | Mecanisme simple Adequada per fluids polsants Indicada per vapors i aigua Tancament esmorteït Admeten velocitats de fluids altes i pressions elevades | Caigudes de pressió altes No s’utilitza per mides més grans de 400mm de diàmetre No es recomana per fluids que facin dipòsits sòlids | 
https://www.youtube.com/watch?v=F95y80Toi14

## Slide 18
VÀLVULA DE CLAPETA |  |  | 
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA | AVANTATGES | INCONVENIENTS | IMATGE
S’utilitza una espècia de comporta per impedir que el fluid retrocedeixi La clapeta s’aixeca per la pressió del fluid i queda oberta fins que el fluid deixa de circular L’obturador és la clapeta | Resistència mínima al flux No requereix manteniment | Tancament brusc que podria danyar la canonada Normalment per fluxos de baixa velocitat i pressió No té un tancament hermètic S’utilitza per conduccions de diàmetre petit | 
https://www.youtube.com/watch?v=VhlAJd67rFA

## Slide 19
VÀLVULA DE SEGURETAT | 
Pressió de tarat o precinte | Pressió a la qual s’obre la vàlvula per alleugerir el sistema
Sobrepressió | Increment de la pressió que es produeix per sobre la pressió de tarat quan la vàlvula es troba completament oberta
Pressió de tancament | Pressió en la qual es tanca la vàlvula quan ja no existeix la causa que va motivar la seva obertura, és a dir, quan la pressió sigui menys que la del tarat
Escapament | És la diferència existent entre la pressió del tarat i la de tancament
Pressió de treball | La pressió normal a la que treballa l’equip o instal·lació a protegir

## Slide 20
VÀLVULA D’ALLIBERAMENT DE PRESSIÓ
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA
Es produeix una obertura proporcional a la diferència de pressions entre la pressió del sistema i la de tarat quan a primera sigui superior a la segona Normalment s’utilitzen per fluids que es troben sotmesos a canvis de pressió
https://www.youtube.com/watch?v=HU5ie0BOa38

## Slide 21
VÀLVULA D’OBERTURA INSTANTÀNIA
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL I MECÀNICA
Quan la pressió del sistema supera la del tarat, el disc de tancament s’obrirà ràpid i totalment.
https://www.youtube.com/watch?v=rAzqv9khGsE