## Slide 1: ELEMENTS DE TRANSPORT: bombes
MP02_Transport de sòlids i fluids
UF1_Transport de líquids
NF1_Control i transport de fluids
A1.3_Transport de líquids

## Slide 2: Bombes
Les bombes s’utilitzen per impulsar líquids a través de sistemes de canonades.
Determinem ha que és l’energia que una bomba aporta al fluid.

## Slide 3: Bombes
Ha d’elevar la pressió del fluid, des de la que té en el punt inicial, fins la que tindrà en el punt de final.
Ha de pujar el fluid des del nivell del punt inicial z1 fins al nivell del punt final z2.
Ha d’incrementar la càrrega de velocitat en el punt inicial fins a la del punt final.
Ha de compensar qualsevol pèrdua d’energia en el sistema degut a la fricció en les canonades o en vàlvules, acoblaments, components del procés o canvis en l’àrea o direcció de flux.

## Slide 4: Potència
La potència que una bomba transmet al fluid:
Hi ha pèrdues inevitables d’energia en la bomba degut a la fricció mecànica i a la turbulència que es crea en el fluid quan passa a través d’ella, per tant, es requereix més potència per impulsar la bomba que la quantitat que eventualment ese transmet al fluid.

## Slide 5: Bombes rotatòries
Són màquines que aporten pressió transportant líquids en una trajectòria definida en una sola dirección.

## Slide 6: Bombes d’engranatges
Estan formades per dos engranatges que giren dins d’un carcassa, en sentido contrari i molt ajustats un amb l’altre.
Las bombes d’engranatges desenvolupen pressiones en el sistema en el rang de 1500 a 4000 psi (10.3 a 27.6 MPa)
El flux que poden donar varia amb el tamany dels engranatges i la velocitat de rotació que pot ser de fins 4000 rpm.

## Slide 7: Bombes d’aspa
Consisteix en un rotor excèntric que conté un conjunt d’aspes que es mouen dins d’una carcassa.
Un anell de lleves en la carcassa controla la posició
radial de les aspes.
La font d’alimentació és manual, elèctrica, hidràulica o pneumàtica.
Les capacitats comuns de pressió van de 2000 a
4000 psi (13.8 a 27.6 Mpa).

## Slide 8: Bombes de cargol
Un inconvenient de les bombes anteriors és que distribueixen un flux per impulsos cap a la sortida, degut a que cada element funcional mou un element, volum capturat, de fluid de la succió a la descàrrega.
Las bombes de cargol no tenen aquest problema.

## Slide 9: Bombes de cargol
El rotor d’impulsió central s’acobla perfectament amb els dos rotors impulsats i proporciona un flux uniforme continu.
Las bombes de cargol proporcionen 3000 psi (20.7 Mpa), funcionen a velocitats altes i són més silencioses que la majoria d’altres tipus de bombes hidràuliques.

## Slide 10: Bombes de cavitat progressiva
Produeix un flux suau i s’utilitza sobreto per enviar fluids de processos.
El rotor central gran gira dins l’estator i es formen cavitats que avancen cap a l’extrem de descàrrega de la bomba que mou el fluid.
El rotor està construit d’una placa d’acer amb plaques de crom i la majoria dels estàtors estan fabricats de cautxú natural o sintètic.
Les capacitats de flux poden arribr als 7000 l/min i la pressión als 900 psi
Aquest tipud de bomba pot transportar líquids molt viscosos (xampú, aliments…)
https://www.youtube.com/watch?v=HFgg3vPK4Ko

## Slide 11: Bombes de lòbul
O bomba de lleves opera de forma similar a la d’engranatges.
Els dos rotors que giren en sentit contrari tenen dos, tres o més lòbuls que coincideixen un amb l’altre i s’ajusten perfectament al seu contenidor.
El fluid es mou al voltant de la cavitat formada entre els lòbuls contigus.

## Slide 12: Bombes peristàltiques
Consten d’una canonada flexible que captura al líquid mitjançant un rodet.
S’utilitzen per manipular fluids en petites quantitats, a baixes pressions i mantenint una neteja constant.
S’utilitzen per aplicacions químiques, mèdiques, processament d’aliments…
http://www.bombas-peristalticas-ragazzini.es/bomba-peristaltica-rotho/video/video-de-las-caracteristicas-de-la-bomba-peristaltica-rotho/

## Slide 13: Bombes reciprocants
Són màquinas que subministren pressió a un líquid per acció d’un pistó.
https://www.youtube.com/watch?v=J4kFxSm5dro

## Slide 14: Bombes de diafragma
Una barra reciprocant mou un diafragma flexible dins d’una cavitat i descarrega el fluid conforme aquest es mou a l’esquerra i l’impulsa quan va cap a la dreta, de forma alternada.
L’avantatge és que només el diafragma entra en contacte amb el fluid.
La bomba de diafragma s’utilitza en la construcció, mineria, oli, gas, processament
d’aliments, processos químics i aplicaciones industriales.
https://www.youtube.com/watch?v=zqlEJVYFwEo

## Slide 15: Bombes centrífugues
Principi de funcionament:
El líquid entra pel centre del rodet o impulsor, que disposa d’unes pales per dirigir el fluid, i per efecto de la força centrífuga, el líquid o fluid és impulsat cap l’exterior, on és recollit per la carcassa o cos de la bomba. Degut a la forma del cos, el líquid és conduït cap les canonade de sortida o cap al següent impulsor.
https://www.youtube.com/watch?v=SpKuTfw560U

## Slide 16: Corbes característiques de bombes
https://es.grundfos.com/Formacion-en-bombas/ecademy/all-topics/basic-principles-and-pump-types/about-pump-curves.html