## Slide 1: Disposició en planta de les instal·lacions i equips
MP01_Organització i gestió de les indústries químiques
UF2_gestió i organització de la producció
NF1_Assegurament dels programes de producció
A1.2_Programació de la producció

## Slide 2: Objectiu de la distribució en planta
"La missió del dissenyador és trobar la millor ordenació de les àrees de treball i de l'equip per tal d'aconseguir la màxima economia en el treball al mateix temps que la major seguretat i satisfacció dels treballadors. "
La distribució en planta implica l'ordenació d'espais necessaris per a moviment de material, emmagatzematge, equips o línies de producció, equips industrials, administració, serveis pel personal, etc.

## Slide 3: Objectiu de la distribució en planta
1. Integració de tots els factors que afecten la distribució.
2. Moviment de material segons distàncies mínimes.
3. Circulació del treball a través de la planta.
4. Utilització "efectiva" de tot l'espai.
5. Mínim esforç i seguretat en els treballadors.
6. Flexibilitat en l'ordenació per facilitar reajustaments o ampliacions.

## Slide 4: Principis bàsics de la distribució
1. Principi de la satisfacció i de la seguretat. A igualtat de condicions, serà sempre més efectiva la distribució que faci el treball més satisfactori i segur per als treballadors.
2. Principi de la integració de conjunt. La millor distribució és la que integra els homes i dones, materials, maquinària, activitats auxiliars i qualsevol altre factor, de manera que resulti el compromís millor entre totes aquestes parts.
3. Principi de la mínima distància recorreguda. A igualtat de condicions, és sempre millor la distribució que permet que la distància a recórrer pel material sigui la menor possible.
4. Principi de la circulació o flux de materials. En igualtat de condicions, és millor aquella distribució que ordeni les àrees de treball de manera que cada operació o procés estigui en el mateix ordre o seqüència en què es transformin, tracten o munten els materials.
5. Principi de l'espai cúbic. L'economia s'obté utilitzant d'una manera efectiva tot l'espai disponible, tant en horitzontal com en vertical.
6. Principi de la flexibilitat. A igualtat de condicions serà sempre més efectiva la distribució que pugui ser ajustada o reordenada amb menys cost o inconvenients.

## Slide 5: Factors que afecten a la distribució en planta
1. Materials (matèries primeres, productes en curs, productes acabats). Incloent varietat, quantitat, operacions necessàries, seqüències, etc.
2. Maquinària.
3. Treballadors.
4. Moviments (de persones i materials).
5. Espera (magatzems temporals, permanents, sales d'espera).
6. Serveis (manteniment, inspecció, control, programació, etc)
7. Edifici (elements i particularitats interiors i exteriors del mateix, instal·lacions existents, etc.).
8. Versatilitat, flexibilitat, expansió.

## Slide 6: Metodologia de la distribució en planta

## Slide 7: Metodologia de la distribució en planta
1. Planejar el tot i després els detalls.
Es comença determinant les necessitats generals de cadascuna de les àrees en relació amb les altres i es fa un distribució general de conjunt. Un cop aprovada aquesta distribució general es procedirà a l'ordenament detallat de cada àrea.

## Slide 8: Metodologia de la distribució en planta
2. Plantejar primer la disposició lineal i després la disposició pràctica.
En primer lloc es realitzar una distribució teòrica ideal sense tenir en compte cap condicionant. Després es fan ajustos d'adaptació a les limitacions que tenim: espais, costos, construccions existents, etc.

## Slide 9: Metodologia de la distribució en planta
3. Planejar el procés i la maquinària a partir de les necessitats de la producció.
El disseny del producte i les especificacions de fabricació determinen el tipus de procés a emprar. Hem de determinar les quantitats o ritme de producció dels diversos productes abans de poder calcular quins processos necessitem. Després de "dimensionar" aquests processos triarem la maquinària adequada.

## Slide 10: Metodologia de la distribució en planta
4. Planejar la distribució basant-se en el procés i la maquinària.
Abans de començar amb la distribució hem de conèixer amb detall el procés i la maquinària a emprar, així com els seus condicionants (dimensions, pesos, necessitats d'espai a les rodalies, etc.).

## Slide 11: Metodologia de la distribució en planta
5. Projectar l'edifici a partir de la distribució.
La distribució es realitza sense tenir en compte el factor edifici. Un cop aconseguida una distribució òptima li encaixarem l'edifici necessari. No han fer-se més concessions al factor edifici que l'estrictament necessàries.
Però hem de tenir en compte que l'edifici ha de ser flexible, i poder acollir diferents distribucions de maquinària. Hi ha ocasions en que l'edifici és més durador que les distribucions de línies que pot albergar.

## Slide 12: Metodologia de la distribució en planta
6. Planejar amb l'ajuda d'una clara visualització.
Els plànols, gràfics, esquemes, etc, són fonamentals per poder realitzar una bona distribució.

## Slide 13: Metodologia de la distribució en planta
7. Planejar amb l'ajuda d'altres.
La distribució és un treball de cooperació, entre els membres de l'equip, i també amb els interessats (client, gerent, encarregats, cap taller, etc).
És més senzill aconseguir l'acceptació d'un disseny quan s'ha comptat amb tots els interessats en la generació del mateix.

## Slide 14: Metodologia de la distribució en planta
8. Comprovació de la distribució.
Tots els implicats han de revisar la distribució i acceptar-la.
Després poden seguir-se definint altres detalls.

## Slide 15: Tipus de distribució en planta
Distribució posició fixa

## Slide 16: Metodologia de la distribució en planta
Distribució per procés

## Slide 17: Metodologia de la distribució en planta
Distribució per producte

## Slide 18: CAS pràctic: producció de cafè
El senyor Valdez fins fa poc havia estat un dels majors productors de cafè de la zona. Després d’uns quants anys treballant la terra ha decidit processar-lo i distribuir-lo ell mateix. Un cop presa aquesta decisió i vist que havia estalviat prou diners per iniciar aquest projecte, ha contractat a tres empreses amb el seu corresponent equip de professionals per començar a dissenyar la seva planta.
El Sr. Juan Valdez, per poder escollir la millor opció per la construcció de la nova planta reclama un informe amb els següents apartats:
  Títol del projecte
  Tipus de distribució en planta
  Justificació de l’opció escollida (avantatges)
  Procés de producció (lineal)
  Llistat de maquinària bàsica i espais necessaris
  Proposta de distribució en planta (plànol)